Bau eines Solartrockners

Im Jahr 2003 bauten wir zu dem vorhandenen Trockenschrank ein Solarmodul um die Energie der Sonne statt der elektrischen Energie zu nutzen.

Die erforderlichen Materialien waren:

- Multiplex Holzplatte 250 x 125cm

- Schwarze Folie (möglichst in der Größe der Platte

- Dachlatten (etwa fünffache der Plattenlänge)

- durchsichtige Folie

- Schrauben

- Tacker

Zuerst wurde die Platte an der einen Seite konisch abgesägt, damit die Öffnung der austretenden warmen Luft genau unter den Boden des Trocknerschranks passt.

Dann bespannten wir die Platte mit der schwarzen Folie. Diese wurde mit dem Tacker provisorisch befestigt. Darauf wurden Dachlatten geschraubt. Das Anschrauben erfolgte von

der unteren Seite. Auf die Latten befestigten wir die durchsichtige Folie

Dachlatten